## Slide 1: МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

## Slide 2: МАТЕРИЈАЛИ
Деле се на:
машинске,
полимерне,
композитне,
керамичке и
остале материјале
Метали имају кристалну структуру, добри су проводници топлоте и електричне струје, могу се пластично деформисати и непорозни су.

## Slide 3
Легура је смеша два или више елемената од којих је један метал.
Челик је легура гвожђа (Fe) и угљеника (C), са садржајем до 2,14% C.
Графит је црн, мекан и проводи струју. Дијамант је провидан, тврд и не проводи струју.

## Slide 4: ПРОИЗВОДЊА ЧЕЛИКА

## Slide 5: ОСОБИНЕ ЧЕЛИКА
Челик је сиве боје, веома је добре чврстоће, тврдоће и еластичности, лако се обрађује резањем, заваривањем и деформисањем, добро проводи топлоту и подложан је корозији.

## Slide 6: ПОДЕЛА ЧЕЛИКА
према начину производње (Сименс-Мартенов, конверторски, електрочелик),
према хемијском саставу на угљеничне (до 2%C)и легиране (Cr, Ni, Si, Co, Mn, W, Mo, V, Ti и др.)
према намени на конструкционе (до 0,6%C), алатне (0,55-1,5%C) и специјалне

## Slide 7: ПРИМЕНА ЧЕЛИКА
Ланац
Осовина
Зупчаник
Опруга
Кључ
Бургија

## Slide 8: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ
-тешки: бакар, олово, цинк, калај
(Cu,Pb, Zn, Sn) и
-лаки: алуминијум, магнезијум, титанијум
(Al, Mg, Ti).

## Slide 9: БАКАР
Бакар се добија из руде бакра - Халкопирит.
Бакар је црвенкасте боје, мале тврдоће, велике топлотне и електричне проводљивости.
На ваздуху не кородира, али услед дугог стајања пресвлачи се зеленом патином.

## Slide 10: ПРИМЕНА БАКРА
Проводник
Цеви
Хладњак
Жица

## Slide 11: МЕСИНГ
Месинг је легура бакра (Cu) и цинка (Zn)
30-40% .
Месинг има боју злата, велику густину, добар је проводник струје и топлоте, отпоран на корозију, средње тврдоће и чврстоће, погодан je за обраду резањем, ливењем и лемљењем.

## Slide 12: ПРИМЕНА МЕСИНГА
Квака
Труба
Украс
Фитинг
Уложак браве

## Slide 13: БРОНЗА
Бронза је легура бакра (Cu> 60%) и неког легирајућег елемента, калаја (Sn), олова (Pb), фосфора (P), алуминијума (Al) итд.
Oсобинe ових легура су: велика тврдоћа, отпорност на хабање, добра електрична проводност.

## Slide 14: ПРИМЕНА БРОНЗЕ
Клизни лежај мотора
Радно коло пумпе
Клизна лежишта
Звоно

## Slide 15: АЛУМИНИЈУМ
Алуминијум се добија из руде боксита.
Алуминијум је сребрнасте боје, мале густине, добар је електрични и топлотни проводник, отпоран на корозију, мале тврдоће, чврстоће и еластичности.
Лако се извлачи, пресује и ваља.

## Slide 16: ПРИМЕНА АЛУМИНИЈУМА
Алуминијумска фелна
Блок мотора (Al-Mg)
Клип мотора (Al-Si)
Миг 29 (Al-Sc)

## Slide 17: ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ
Полимер је супстанца састављена од дугачких ланаца повезаних молекула – макромолекула.
Деле се на: вештачке (пластика, еластомери, лепак, папир), природне (дрво, гума) и анималне (кости, кожа).

## Slide 18: КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ
Композитни материјал је комбинација више различитих материјала.
Састоје се од влакна и матрице.
Влакно је носиви елемент, а матрица везивни.
Влакна су најчешће угљенична, стаклена, метална, а матрице полимер, метал, керамика.

## Slide 19: КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
Керамички материјали су тврди и крти, па имају малу жилавост и пластичност.
Добри су топлотни и електрични изолатори, добре су хемијске стабилности и високе температуре топљења.

## Slide 20: ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Гориво је материја која у присуству кисеоника и варнице, може да се запали и да гори, ослобађајући велику количину енергије.
течна (нафта), гасовита (земни гас) и чврста (угаљ, дрво)
Мазива су средства која служе за смањење трења и хабања између површина које се додирују.
уља и масти